## Slide 1
VLA Workload 的 GPU 虚拟化
纯文本版：方法、实验、对照、结论
目标：解释为什么已有 GPU 虚拟化 / 资源划分方案不足，
以及为什么我们的 VLA-workload-aware 方法对 Pi05 和 GR00T N1.6 都有效。
内容来源：
- VLA_WORKLOAD_GPU_VGPU_ABSTRACTION.md
- VLA_GPU_VIRTUALIZATION_POLICY_20260412.md
- UNIFIED_CHUNKED_VLA_SERVING_SYSTEM.md
- VLA_METHOD_REPRO_20260411.md
- PUBLIC_ARTIFACT_REPRO_20260411.md
1/12

## Slide 2
VLA Workload 与传统 Serving 的差别
VLA workload 的关键特征
- 下一次请求大体可预测，不是完全外生随机到达
- 真正的 deadline 是旧 action chunk 耗尽前必须返回新 chunk
- 模型状态本身就是调度对象，不只是算力
- horizon 可以被控制语义约束，也可以被系统主动利用
- Pi05 当前使用 {25, 50} 控制语义，legal replan window 为 [25, 50]
传统 serving / vGPU 默认假设
- 请求到达后再排队，再调度
- 主要资源是 compute time / compute space / memory size
- 目标偏向吞吐、平均延迟、SLO miss rate
- 很少把未来请求时间线、模型状态驻留、带宽、合法重规划窗口当成一等资源
2/12

## Slide 3
我们的抽象：VLA-vGPU
VLA-vGPU = <T, S, M, X, W, B, F>
7 个维度
- T: future compute slots
- S: spatial compute share
- M: resident model state
- X: H2D / activation / apply bandwidth budget
- W: legal replan window
- B: batch affinity
- F: fairness / admission weight
核心思想
- 不是给每个机器人一块静态 GPU 分区
- 而是给每个机器人一个随时间续租的 Robot Lease
- 这个 lease 同时承诺 compute、model state、bandwidth 和 control window
- admission 的对象是 robot lease，不是一次 request
3/12

## Slide 4
统一系统：一个控制面，两类后端
共享控制面
- Timeline Predictor
- Admission Controller
- Memory State Manager
- Compute Scheduler
- Phase Controller
- 数据面统一成 compute / prefetch / decode-apply 三条流
两类后端
- Pi05: ResidentPrefetch
关键在 predictive residency / predictive prefetch / window-aware serving
- GR00T N1.6: SharedPrefixPhaseBatch
关键在 shared-prefix residency / phase lock / same-model batching / fair admission
- 两者共享同一个 VLA-vGPU 抽象，只是 T/M/X/W/B 的重心不同
4/12

## Slide 5
Pi05 如何套进这套方法
Pi05 运行时设计
- three-shell：30Hz 常驻、20Hz 常驻、两个 10Hz 共享
- 10Hz 模型按 next-use 做 predictive prefetch
- 请求窗口使用 {25, 50} horizon 语义
- legal replan window 是 [25, 50]
- 在 Pi05 上，真正关键的是 M + X + W，而不是 batching
为什么有效
- 窗口变宽后，reservation 和 prefetch 更容易安排
- 不需要等请求到了再 reactively 切模型
- request-to-result 延迟基本不变
- admission 容量显著提升
5/12

## Slide 6
Pi05 实验结果
固定 4 机器人
- request-to-result p95 = 43.21 ms
- hard miss = 0
- reply-over = 0
- fleet score = 1.000
- min robot score = 1.000
admission + 对照
- 当前 25/50 设定：mean admitted = 32.67
- 旧设定：mean admitted = 22.33
- admission 提升：10.33
- fleet score: 0.9862 -> 0.9934
- min robot score: 0.9483 -> 0.9644
- miss_autohorizon_ratio: 0.0947 -> 0.0420
6/12

## Slide 7
GR00T N1.6 如何套进这套方法
GR00T 运行时设计
- 保留 shared-prefix residency，这个方法已验证有效
- 相同微调模型的请求做 phase lock
- 相同模型请求优先组成 batch
- admission 使用 quota-fair，抑制 batch bias
- 在 GR00T 上，关键是 T + M(shared prefix) + B + F
为什么有效
- GR00T 的 same-model batching 很强
- strict horizon 下会出现 reply-over
- phase lock 能把请求对齐成稳定 batch
- shared prefix 让多微调模型可以长期常驻
- MPS 不是默认收益点，实验表明它在当前 runtime 上没有额外增益
7/12

## Slide 8
GR00T N1.6 实验结果
shared-prefix + phase-lock
- 4 robots: p95 = 43.88 ms, stable = True
- 8 robots: strict reply-over 7 -> phase-lock 0
- 8 robots: batch 1.38 -> 2.00
- 16 robots: p95 = 58.43 ms, stable = True
- 16 robots: strict reply-over 15 -> phase-lock 0
- 16 robots: batch 2.20 -> 4.00
fair admission + MPS 结论
- accept-rate gap: 0.2921 -> 0.0994
- final-count gap: 18 -> 2
- 16 robots: batch-only p95 = 58.43 ms
- 16 robots: batch+MPS p95 = 58.43 ms
- 结论：fair admission 有效；MPS 在当前 runtime 上没有额外收益
8/12

## Slide 9
为什么已有 GPU 虚拟化 / 资源划分方案不足
方法层面的根本问题
- GPUlet: offline integer-rate schedule，不建模 model state / prefetch / legal replan window
- Clockwork: 只做 compute reservation，冷模型仍在关键路径上
- REEF: preemption 不解决模型状态移动
- Paella: reactive scheduling 只在模型已常驻时有效
- USHER: 空间划分忽略未来请求可预测性和模型状态
- DistServe: 对单 GPU 上的短 VLA 前向增加额外阶段队列
实验和 artifact 证据
- Pi05: ours 43.21 ms; full resident 104.92 ms; best conventional 364.84 ms
- GR00T: ours 58.43 ms at 16 robots; full resident 140.34 ms; best conventional 520.65 ms
- Pi05 GPUlet temporal feasible = False
- GR00T GPUlet temporal feasible = False
- glet VLA-adapted cases timed out after 30s: gr00t_two_model=True, gr00t_four_model=True, pi05_four_model=True
9/12

## Slide 10
为什么我们的方法更好
- 我们不是只优化请求到来后的 compute scheduling，而是联合优化 future compute slots、resident model state、H2D/activation bandwidth、legal replan window。
- Pi05 上，主要收益来自 25/50 control semantics + predictive residency/prefetch，admission 从 22.33 提升到 32.67，而 p95 仍约 43.21ms。
- GR00T 上，主要收益来自 shared-prefix residency + phase-lock batching + fair admission：16 robots 时稳定在 58.43ms，reply-over 从 15 降到 0。
- 这说明同一个 VLA-vGPU 抽象可以覆盖两类不同的 VLA family，只是资源重心不同。
10/12

## Slide 11
为什么这个方法可以 goes general
它不依赖具体模型实现
- 不依赖具体 transformer backbone
- 不依赖具体 tokenizer 或 action head
- 不依赖特定 checkpoint 格式
- 不依赖特定厂商 runtime
它只要求可测的工作负载属性
- chunk size
- horizon process / legal replan window
- single-request latency
- same-model batch curve
- resident state footprint
- future request predictability
- 然后选择 ResidentPrefetch / SharedPrefixPhaseBatch / Hybrid
11/12

## Slide 12
结论
- VLA 需要的不是传统请求式 GPU 虚拟化，而是面向 Robot Lease 的时空联合 GPU 虚拟化。
- Pi05 证明了：legal replan window + predictive residency/prefetch 可以稳定扩容，同时不增加端到端推理时延。
- GR00T N1.6 证明了：shared-prefix residency + phase-lock batching + fair admission 是有效的。
- 传统 GPU 虚拟化 / 资源划分方案不足的根本原因，是它们没有把模型状态、带宽和控制窗口当成一等资源。
- 因此，VLA-vGPU 是一个既能解释 Pi05，又能解释 GR00T，并且可以 general 到 chunked-action VLA family 的系统抽象。
12/12